SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ

TIŠICE

PROVOZNÍ ŘÁD

Zpracováno: Srpen 2017

I. vydání

OBSAH:

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ	2

2	CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ	3

3	STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ	3

4	TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	3

4.1	Přejímka odpadů	3

4.2	Shromažďování odpadů	4

4.3	Nakládání s vybranými druhy odpadů	4

5	MONITORING ZAŘÍZENÍ	5

6	ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ	5

7	EVIDENCE ODPADŮ	6

8	OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE	7

8.1	Havárie	7

8.2	Postup v případě havárie	7

8.3	Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění (k vyvěšení)	8

9	BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽP A ZDRAVÍ LIDÍ	9

9.1	Zajištění bezpečnosti a hygieny	9

9.2	Školení pracovníků	9

9.3	Osobní ochranné pracovní prostředky a potřebné pomůcky	10

9.4	Postup v případě zranění osob	11

9.5	ZPŮSOB VEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU	16

10	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	16

Přílohy:

- Seznam odpadů přijímaných do zařízení

- Návrh provozního deníku

- Situační mapa SD

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název zařízení:				Sběrný dvůr odpadů Tišice

Umístění zařízení:				Obec Tišice

Pozemek p. č. 506/1

Katastrální území: Chrást u Tišic [767344]

GPS: 50.2674656N, 14.5538350E

Vlastník zařízení: 				Obec Tišice

Sídlo: Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice

IČ:00237221

DIČ: CZ00237221

Tel.:+420 315 696 025

Provozovatel zařízení: 		Obec Tišice

Sídlo: Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice

IČ:00237221

DIČ: CZ00237221

Tel.:+420 315 696 025

Statutární zástupce: 			Bc. Pavel Končel, DiS (starosta)

Odpovědný pracovník			Jaroslava Šutová

Kapacita zařízení:				Okamžitá kapacita zařízení 		200 t

Roční projektovaná kapacita		20 000 t

Provozní doba zařízení:		Letní období od 1.4. do 31.10.

Středa		15:00 – 18:00

Pátek		13:00 – 18:00

Sobota		09:00 – 14:00

Zimní období od 1.11. do 31.3.

Středa		14:00 – 17:00

Pátek		13:00 – 17:00

Sobota		09:00 – 14:00

Významná telefonní čísla:

Policie 										158

Hasiči										150

Záchranná služba 							155

Integrovaný záchranný systém 				112

CIŽP OI Praha								233 066 111

Hlášení havárií: 731 405 313

Správce povodí Labe						495 088 111

# CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Účelem sběrného dvora (dále také jen jako SD nebo zařízení) je vytvoření uceleného prostoru, ve kterém jsou shromažďovány a tříděny odpady od občanů obce Tišice. Třídění odpadu v areálu SD spočívá pouze v jeho ukládání do sběrných nádob podle jeho druhu. Balení odpadů znamená uzavření popř. zajištění sběrných nádob a sběrných obalů před jejich odvozem ze sběrného dvora.

Odpady jsou v SD shromažďovány jen po dobu nezbytně nutnou k nashromáždění dostatečného množství, před jejich předáním oprávněné osobě k dalšímu využití či k odstranění.

V zařízení dále probíhá oddělený odběr i zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností, výbojek a zářivek a baterií a akumulátorů na základě uzavřených smluv s výrobci, resp. s kolektivními systémy.

# STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

Sběrný dvůr je umístěn v severní části obce Tišice s přístupem z ulice Na Pastvičkách, kde je snadno dostupný většině obyvatel.

Areál SD je zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob oplocením a uzamykatelnou vstupní branou. Na vstupu je dvůr označen informační tabulí, na níž je uveden název zařízení, druhy shromažďovaných odpadů, název provozovatele, jeho sídlo, jméno osoby oprávněné jednat jménem provozovatele a provozní doba zařízení.

Manipulační plocha sběrného dvora je částečně zpevněna betonovými panely, na kterých je umístěna část velkoobjemových kontejnerů pro odpady kategorie „O“. Odpady kategorie „N“ jsou shromažďovány v uzamykatelném EKOskladu, který je zabezpečen proti úniku shromažďovaných odpadů záchytnou vanou s roštem. Objem záchytné vany je vetší než objem největšího shromažďovacího prostředku umístěného ve skladu. Elektrozařízení ve zpětném odběru (např. ledničky, televize apod.) jsou soustřeďovány v tzv. EKO domku.

Sběrný dvůr je vybaven nádobami různých objemů umožňující oddělené shromažďování odpadů (mimo velkoobjemových kontejnerů dále také kovové a plastové sudy, kanystry, IBC kontejnery atd.).

Součástí sběrného dvora je obytná buňka, která zajišťuje administrativní zázemí pro obsluhu.

Ve sběrném dvoře je možno přijímat pouze odpady uveřejněné v seznamu odpadů, který je součástí tohoto provozního řádu a je k dispozici u provozovatele v areálu SD.

# TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

## Přejímka odpadů

Odpady jsou do sběrného dvora přiváženy vlastními dopravními prostředky občanů (původců odpadů). Občané jsou povinni sdělit obsluze údaje o přijatém odpadu – hmotnost, původ. Obsluhou sběrného dvora je odpad zařazen dle Katalogu odpadů a je určeno místo (nádoba, kontejner, sklad apod.) pro jeho uložení.

Při přejímce odpadu od občanů je postup přejímky obsluhy zařízení následující:

- vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

- zaznamenání kódu a druhu odpadu, kategorii, (odhad) hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu,

Obsluha odmítne odpad přijmout v těchto následujících případech:

- jedná se o odpad jiného druhu, než jaké jsou uvedeny v seznamu odpadů, který je nedílnou součástí tohoto provozního řádu,

- odpad je neidentifikovatelný, resp. svým charakterem (např. vzhled, pach) neodpovídá deklarovanému odpadu nebo jeho složení a vlastnosti (např. kvůli stáří) nelze určit

V případě, že odpad nebude přijat, uvědomí obsluha neprodleně odpovědnou osobu provozovatele. O této skutečnosti bude učiněn záznam do provozního deníku zařízení.

## Shromažďování odpadů

Jednotlivé druhy odpadů jsou ukládány v atestovaných speciálních nádobách a kontejnerech, a dále v plastových silnostěnných pytlích. Sběrné nádoby, ve kterých jsou nebezpečné odpady dočasně shromažďovány, jsou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na shromažďovacích prostředcích je uvedeno:

- katalogové číslo odpadu

- název odpadu

- Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem tj. dle vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění

- jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

- ILNO (v blízkosti místa, kde jsou N odpady shromažďovány)

Nádoby s odpady budou ukládány tak, aby byla zátka (uzávěr) vždy nahoře. Tekuté nebezpečné odpady nebudou nikdy ponechány v otevřených nádobách. Jakékoliv úkapy (mimo EKOsklad) budou bezprostředně likvidovány setřením hadrem, zasypáním sorbentem apod. Tyto upotřebené absorpční hmoty se shromažďují v nepropustné uzavíratelné nádobě a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem (15 02 02*).

## Nakládání s vybranými druhy odpadů

Sběr odpadních olejů

Odpadní olej je od původců odebírán v prostředcích k tomuto účelu určených (kanystrech, sudech apod.). Shromažďovací nádoby s olejem jsou opatřeny označením s katalogovým číslem a názvem odpadního oleje.

Sběr elektrických a elektronických zařízení

Ve sběrném dvoře jsou shromažďována vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Pro zpětný odběr je vymezen vlastní prostor v rámci areálu SD a to v EKO domku.

Sběr stavebních materiálů obsahujících azbest

Tento druh odpadů je ukládán do uzavíratelného velkoobjemového kontejneru. Odpad do nádoby ukládá pouze oprávněná osoba (proškolený pracovník obsluhy sběrného dvora), která je vybavena příslušnými ochrannými pomůckami. Při ukládání odpadu do sběrné nádoby dbá pracovník sběrného dvora, aby nedocházelo k nadměrnému uvolňování azbestových vláken do ovzduší. V případě, že odpad s obsahem azbestu původce odpadu předá nezabalený, provede obsluha před jakýmkoliv nakládání s tímto odpadem jeho pokropení vodou, aby tak zamezila uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Při manipulaci s odpady s obsahem azbestu je zakázáno jíst, pít a kouřit.

Sběr biologicky rozložitelných odpadů

Odpady typu větve, kořeny, pařezy, listí, tráva apod. jsou volně loženy v prostoru SD.

# MONITORING ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k široké škále a různorodosti přijímaných druhů odpadů je povinností provozovatele provádět kontrolu níže uvedených aspektů, aby byla zajištěna ochrana zdraví a životního prostředí v okolí míst určených k nakládání s odpady:

- těsnost nádob s N odpady,

- označení sběrných nádob s odpady

- stav a množství havarijních prostředků

- plochy, zda nejsou znečištěny N odpady,

- zda jsou k dispozici ILNO ke všem druhům shromažďovaných N odpadům,

- funkčnost zamykání vchodů

Pravidelné kontroly celého areálu SD jsou prováděny průběžně obsluhou sběrného dvora.

# ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsluha sběrného dvora

- zajišťuje nezávadný provoz v areálu SD

- přijímá odpady a zajišťuje jejich správné ukládání dle druhu a kategorie

- připravuje odpady k expedici

- je povinen dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy

- je povinen dodržovat provozní řád SD

- provádí třídění odpadů

- je zodpovědný za vybavení skladu identifikačními listy N odpadů

- je zodpovědný za označení sběrných nádob názvem a kat. číslem odpadu a jménem odpovědné osoby

- dbá na to, aby byly na viditelném místě vyvěšeny:

- provozní doba SD

- seznam povolených odpadů

- zajišťuje pravidelné odvážení odpadů a výměnu nádob

- provádí kontrolu sběrných nádob s nebezpečnými odpady včetně

- provedení záznamu do provozního deníku

- kontroluje přivážené a ukládané odpady, zda odpady vizuálně odpovídají deklarovaným odpadům a jsou uvedeny v seznamu odpadů povolených přijímat do zařízení

- odpovídá za vedení evidence ukládaných odpadů, dle platných předpisů a za řádné vedení provozního deníku SD

- dbá na to, aby se původci odpadů zdržovali ve SD jen po dobu nezbytně nutnou k uložení odpadu

# EVIDENCE ODPADŮ

a) vedení evidence při přejímce odpadů do zařízení

viz kapitola 4.1 Přejímka odpadů do zařízení

b) průběžná evidence odpadů

V zařízení je vedena tzv. průběžná evidence (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech a § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), a to:

- za odpady vlastní i převzaté

- za každou jednotlivou produkci, což znamená:

  - naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku,

  - převzetí odpadu od původce,

  - předání odpadu oprávněné osobě

- s uvedením:

  - datum a číslo zápisu do evidence

  - identifikační údaje původce

  - katalogové číslo odpadu + kategorie odpadu

  - množství odpadu

  - kód způsobu nakládání s odpadem

  - jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení průběžné evidence

V případě přejímky (v zařízení nedochází k výkupu) níže uvedených kovových odpadů níže uvedených, je vedena evidence, která obsahuje následující údaje:

- druh a množství odebraného odpadu

- datum a hodina odebrání odpadu

- identifikace osoby - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti

K naplnění této povinnosti je obsluha oprávněna vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkazy totožnosti. Bez ověření totožnosti tento odpad neodebere.

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu |
| --- | --- |
| 17 04 05 | železo a ocel |
| 20 01 40 | kovy |

Odpady, mající povahu uměleckého díla, pietního nebo bohoslužebného předmětu, průmyslového strojního zařízení, obecně prospěšného zařízení nebo jejich částí, vybraného odpadu, zařízení nebo jejich částí nesmí obsluha zařízení od fyzických osob odebrat.

Veškeré dokumenty související se sběrem jsou evidovány minimálně po dobu 5 let od jeho vykoupení či odebrání.

c) hlášení o roční produkci odpadů a nakládání s odpady, tzv. „roční hlášení“ (§ 39 odst. 2 zákona o odpadech a § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

Tzv. roční hlášení je vedeno v souladu s výše uvedenými ustanoveními: Zařízení bude každoročně do 15. února následujícího roku podávat pravdivé a úplné hlášení za předchozí rok o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

d) uchovávání dokladů v zařízení

Veškeré dokumenty a doklady vztahující se k vedení evidence odpadů a provozní deníky budou uchovávány v archivu společnosti minimálně po dobu 5 let.

# OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE

## Havárie

Havárie je takový stav, při kterém může být ohroženo zdraví i životy pracovníků zařízení, jiných osob v zařízení se vyskytující a v širším rozsahu i ostatního obyvatelstva. Havárií může dále dojít k ohrožení či poškození  životního prostředí a majetku.

Havárie může být způsobena únikem nebezpečných odpadů nebo jejich nebezpečných složek, únikem provozních kapalin z dopravních a manipulačních prostředků či požárem (např. vznícením odpadů).

## Postup v případě havárie

Okamžitá opatření:

První zásah směřuje k vyloučení ohrožení zdraví a životů, teprve poté k zajištění požární bezpečnosti a sanaci zasaženého prostoru. Při odstranění hořlavých látek je nutno dodržet všechna protipožární, bezpečnostní a hygienická opatření. Je nutno postupovat podle opatření uvedených v identifikačním listu nebezpečného odpadu, kde jsou uvedeny instrukce, jak s těmito odpady v případě havárie nakládat.

Následná opatření:

V případě vzniku havarijního stavu či znečištění pevnými kontaminanty je obsluha zařízení povinna kontaminanty a zeminu, která s nimi byla v kontaktu, odstranit (např. smetením) a uložit do původního nebo jiného obalu k tomu určenému.

V případě vzniku havarijního stavu či znečištění kapalnými kontaminanty je obsluha povinna zabránit šíření těchto látek do širšího okolí, odstranit je pomocí sanačních sorpčních materiálů a tyto použité sanační materiály včetně kontaminované zeminy uložit do obalů k tomu určených, v nichž jsou následně předány osobě oprávněné k jejich odstranění.

Pro případ havárie je v administrativní budově k dispozici seznam telefonních čísel organizací, kam je nutno havárii hlásit.

Prostředky a materiály pro zneškodňování havárie:

Pracovníci zasahující při vzniku havárie či následky havárie odstraňující musí používat ochranný pracovní oděv a další ochranné pomůcky.

Zařízení je vybaveno tzv. havarijními prostředky, což je koště, lopatka, vhodné obaly na použité sorbenty a kontaminovanou zeminu; dále hasicím přístrojem, tekoucí pitnou vodou a lékárničkou pro zajištění prvního nutného ošetření v případě vzniku úrazu.

Při likvidaci havarijních stavů způsobených únikem nebezpečných odpadů nebo jejich nebezpečných složek jsou zasahující pracovníci povinni používat doporučené osobní ochranné pracovní prostředky (uvedené v ILNO).

Záznam o havárii:

Vedoucí provozovny sepíše po ukončení zásahu na místě havárie a po konzultaci s místními orgány státní správy zápis o havárii, který obsahuje následující body:

- místo a čas vzniku havárie

- kdo havárii zpozoroval a komu byla hlášena

- příčinu havárie, druh a množství odpadu, který havárii způsobil

- rozsah znečištění (půdy, zařízení, vody) zakreslením, popř. fotografiemi

- záznam o prvním zásahu

- průběh havárie a provedená opatření, např. způsob sanace zasaženého území

## Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění (k vyvěšení)

OHLAŠOVACÍ POVINNOST A PLÁN VYROZUMĚNÍ

Důležitá telefonní čísla, na kterých je nutné v případě vzniku havárie podat hlášení.

Tísňové volání						112

Hasiči									150

Policie ČR							158

Záchranná služba					155

| Orgány a odpovědné osoby | Telefon |
| --- | --- |
| Odpovědný pracovník SD: | + 420 603 516 337 |
| ČIŽP OI Praha | + 420 731 405 313 |
| KÚ Středočeského kraje, OŽPZ | + 420 257 280 837 |
| KHS Praha | + 420 234 118 111 |
| Obecní úřad Tišice | + 420 315 696 025 |

# BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽP A ZDRAVÍ LIDÍ

## Zajištění bezpečnosti a hygieny

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pracovníci obsluhy povinni :

- při práci si počínat tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví svých spolupracovníků

- osvojit si a dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu své činnosti a pracovního zařazení

- dodržovat předepsané postupy jednotlivých prací

- plnit příkazy a pokyny vedoucího vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nedostatky a závady, ohrožující bezpečnost práce hlásit vedoucímu, případně ihned učinit opatření k jejich odstranění

- na pracovišti zachovávat pořádek a čistotu

- v pracovní době i před ní dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů

- každý úraz (i lehký), který nezpůsobí pracovní neschopnost, oznámit vedoucímu.

- pokud není vyhledána lékařská pomoc, jsou pracovníci povinni se ošetřit lékárničkou na pracovišti

- každý úraz se stručným popisem úrazového děje, zdroje a příčiny musí být zapsán do „Knihy úrazů „

Plně vybavena lékárnička je k dispozici v administrativním zázemí. Součástí lékárničky je i návod jak poskytnout první pomoc. Obsluha má také k dispozici pitnou vodu v množství postačujícím pro potřebu pití a k zajištění předlékařské pomoci.

První pomoc je pro každý druh nebezpečného odpadu popsána v identifikačních listech nebezpečných odpadů.

## Školení pracovníků

Pracovníci podílející se na provozu zařízení musí absolvovat úvodní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, první pomoc při úrazech, školení o nakládání s odpady apod.

## Osobní ochranné pracovní prostředky a potřebné pomůcky

Vybavení pracovníka pracujícího v zařízení je úměrné vykonávané práci a délce pracovní doby. Pracovník musí používat předepsané ochranné pomůcky a je povinen udržovat tyto v dokonalém stavu.

Pracovníkům jsou přidělovány následující OOPP:

- pracovní oděv pro zimní a letní období – montérky, pracovní blůzu, trička a zateplenou bundu

- pevnou pracovní obuv

- pracovní rukavice

- další OOPP dle pracovního zařazení (např. respirátor, jednorázový overal apod.)

Použití ochranných pomůcek je též dáno identifikačními listy nebezpečných odpadů.

## Postup v případě zranění osob

Zásady první pomoci

První pomoc je pro každý druh nebezpečného odpadu popsána v identifikačních listech nebezpečných odpadů. Pracoviště je vybaveno lékárničkou první pomoci pro případ ošetření malých poranění (v kanceláři).

Postup v případě zranění osob:

- orientačně posoudit stav postiženého,

- sledovat stav vědomí,

- sledovat vydatnost a účinnost dýchání (nedýchá-li zraněný okamžitě započít jeho resuscitaci),

- ověřit stav srdeční činnosti (pokud není cítit tep, okamžitě zahájit oživování srdeční masáží)

- sledovat výkonnost krevního oběhu a zastavit případná krvácení,

- ošetřit vážnější rány a zlomeniny,

- okamžitě přivolat Zdravotní službu použitím tísňové telefonní linky 155 (112),

- do příjezdu zdravotnické záchranné služby sledovat stav zraněných

Zásady první pomoci:

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ ŽÍRAVINAMI A DALŠÍMI LÁTKAMI, VYVOLÁVAJÍCÍMI OTOK PLIC

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu	- okamžitě provádějte umělé dýchání

zástava srdce	- okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce

bezvědomí		- uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají edém plic)

- rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit!

- podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou

- převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv

- zajistěte postiženého proti prochladnutí

- podle situace volejte záchrannou službu

- nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

Při zasažení očí (platí pro žíraviny)

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci!

- výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko.

- podle situace volejte záchrannou službu

- nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření.

- k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při styku s kůží (platí pro žíraviny)

- ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže

- zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci

Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Pouze u určitých  látek lze použít inaktivační roztoky (například olej u lithia, sodíku, draslíku; manganistan draselný u bílého fosforu; polyetylénglykol u fenolu a krezolu; kalcium glukonát u kyseliny fluorovodíkové a šťavelové) nebo dekontaminační prášek (u yperitu).

- poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva

- poškozeného přikryjte, aby neprochladl

- podle situace volejte záchrannou službu

- nebo zajistěte lékařské ošetření

Při požití

- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození  zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku!

- OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny

Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic).

- k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou.

- NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin  a louhů nemá příznivý účinek ).

- nepodávejte žádné jídlo

- nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče

- podle situace volejte záchrannou službu

- nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ LÁTKAMI, KTERÉ PŘI POŽITÍ MOHOU POŠKODIT PLÍCE (BENZÍN, NAFTA, PETROLEJ, TERPENTÝN, SMĚSOVÁ ŘEDIDLA S PODÍLEM BENZÍNU, APOD.)

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu	- okamžitě provádějte umělé dýchání

zástava srdce	- okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce

bezvědomí		- uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv)

- zajistěte postiženého proti prochladnutí

- zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin

Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv

- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody

- pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon

- zajistěte lékařské ošetření

- Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

- výplach provádějte nejméně 10 minut

- zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při požití

- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ!

- Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože  při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic)

- zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.; originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ LÁTKAMI, KLASIFIKOVANÝMI JAKO TOXICKÉ A VYSOCE TOXICKÉ

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu	- okamžitě provádějte umělé dýchání

zástava srdce	- okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce

bezvědomí		- uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)

- po expozici kyanovodíku dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)

- zajistěte postiženého proti prochladnutí

- podle situace volejte záchrannou službu

- a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv

- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody

- pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon

- podle situace volejte záchrannou službu

- a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

- výplach provádějte nejméně 10 minut

- volejte záchrannou službu

Při požití

- PO POŽITÍ VŠECH VYSOCE TOXICKÝCH, NĚKTERÝCH TOXICKÝCH A VYBRANÝCH DALŠÍCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, u nichž již požití méně než jednoho gramu nebo jednoho doušku o 30 ml představuje ohrožení života) VYVOLEJTE ZVRACENÍ (zejména u  kyanidů, některých anorganických solí kovů, paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, některých  organických rozpouštědel - benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhlíku, a dalších látek).

Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dejte vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu.

- Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.

- PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK DO 5 MINUT PODEJTE 10-20 ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat

- v případě požití kyanidů dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)

- volejte záchrannou službu

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ LÁTKAMI, KLASIFIKOVANÝMI JAKO ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ

Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch

- zajistěte postiženého proti prochladnutí

- zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky

Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv

- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody

- pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon

- zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže

Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

- výplach provádějte nejméně 10 minut

- zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při požití

- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, mechanické poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší ohrožení, než požitá látka)

- pokud možno podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet

- zajistěte lékařské ošetření

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ LÁTKAMI, KLASIFIKOVANÝMI JAKO DRÁŽDIVÉ

Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch

- zajistěte postiženého proti prochladnutí

- zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky

Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv

- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody

- pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon

- zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže

Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

- výplach provádějte nejméně 10 minut

- zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

Při požití

- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu)

- pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety)

- u osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku

- u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

## ZPŮSOB VEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU

Obsluha zařízení je povinna vést provozní deník (dále také jako PD), do kterého se čitelnými záznamy s vyznačením data záznamu a podpisem obsluhy zapisují průběžně všechny skutečnosti charakterizující běžnou i mimořádnou činnost v zařízení jako např.:

- Datum

- Jméno obsluhy zařízení a pracovníka odpovědného za vedení zápisů do PD

- Údaje o provozu zařízení, provozních poruchách a haváriích a způsobu jejich odstranění

- Provedené údržby technologických zařízení a jejich revize

- Záznam o kontrolách státních orgánů

- Záznamy o školeních pracovníků zařízení

- Nepřijetí odpadu do zařízení

Zápis musí obsahovat: datum zápisu, stručný popis prováděných prací a čitelný podpis.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento provozní řád vstupuje v platnost po podpisu statutárního zástupce obce Tišice.

Příloha č. 1 – Seznam odpadů přijímaných do zařízení

| Kat.č. | Kat. | Název druhu odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 02 06 | N | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje |
| 13 02 08 | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje |
| 14 06 03 | N | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 07 | O | Skleněné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 16 01 03 | O | Pneumatiky |
| 16 06 01 | N | Olověné akumulátory |
| 16 06 02 | N | Nikl-kadmiové baterie a akumulátory |
| 16 06 03 | N | Baterie obsahující rtuť |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce, beton, cihly, tašky a keramické výrobky neuvedené pod číslem 17 01 06 |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 |
| 17 06 05 | N | Stavební materiály obsahující azbest |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka |
| 20 01 02 | O | Sklo |
| 20 01 10 | O | Oděvy |
| 20 01 11 | O | Textilní materiály |
| 20 01 13 | N | Rozpouštědla |
| 20 01 14 | N | Kyseliny |
| 20 01 15 | N | Zásady |
| 20 01 19 | N | Pesticidy |
| 20 01 21 | N | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť |
| 20 01 23 | N | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky |
| 20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk |
| 20 01 26 | N | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 |
| 20 01 27 | N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |
| 20 01 29 | N | Detergenty obsahující nebezpečné látky |
| 20 01 32 | N | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedené pod číslem 20 01 31 |
| 20 01 33 | N | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie |
| 20 01 35 | N | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 36) 1) |
| 20 01 36 | O | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 200121, 200123 a 200135 1) |
| 20 01 37 | N | Dřevo obsahující nebezpečné látky |
| 20 01 38 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
| 20 01 39 | O | Plasty |
| 20 01 40 | O | Kovy |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 02 02 | O | Zemina a kameny |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |
| 20 03 07 | O | Objemný odpad |

1) Jedná se o odpady, které nejsou předmětem zpětného odběru nebo odděleného sběru.

- Provozem zařízení mohou vznikat odpady, jež jsou obsaženy v seznamu odpadů povolených k příjmu do zařízení. Ve výjimečných případech, jako např. při havárii a její následné likvidaci může dojít ke vzniku odpadů, jež nejsou v tabulce uvedeny.

- V případě příjmu odpadů kategorie “O“, u kterého bude zjištěna nebezpečná vlastnost nebo bude smíšen/znečištěn nebezpečným odpadem, bude tento odpad přijat jako “O/N“.

Příloha číslo 2: Návrh provozního deníku

| Datum | Denní záznam (pravidelné kontroly, údržba, poruchy atd.) |
| --- | --- |
| Podpis pracovníka odpovědného za vedení provozního deníku: Datum: Jméno: Podpis |

Příloha číslo 3: Seznam osob seznámených s tímto provozním řádem

| Datum | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |